## Slide 1
Современные технологии аэросъемки для задач мониторинга дорожной инфраструктуры
Михаил Петухов, ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС РУС

## Slide 2
Цифровая модель поверхности дна
Адекватность метода решаемой задаче
Методы измерения

## Slide 3
Адекватность метода решаемой задаче
Методы измерения
АЭРОФОТОСЪЕМКА

## Slide 4
Цифровая крупноформатная аэрофотокамера Leica DMC III
АЭРОФОТОСЪЕМКА
CMOS сенсор
  3,9 мкм
Размер кадра
  25728 x 14592 пикселей
Разрешение
  2,5 см с 600 м AGL
  10 см с 2359 м AGL
Скорость полета
  162 узлов для 6 см и 80% перекрытия

## Slide 5
CMOS сенсор – расширенный радиометрический диапазон
АЭРОФОТОСЪЕМКА

## Slide 6
2000 м
1000 м
1500 м
DMC 10 см GSD, 1382 м захват, 1000 м AGL
DMC IIe 230 10 см GSD, 1555 м захват, 1642 м AGL
DMC III 10 см GSD, 2573 м захват, 2359 м AGL
DMC
DMC IIe 230
DMC III
Размер кадра – повышение производительности
АЭРОФОТОСЪЕМКА

## Slide 7
Монолитный сенсор – высокая геометрическая точность
АЭРОФОТОСЪЕМКА
Съемка DMCIII 5 см:
3 + 2 маршрутов, 70 изображений
Продольное 75 – 77%, поперечное 30 – 35%
5 опорных точек -> SD X, Y = 3 см Z = 4 см
71 контрольная точка -> SD X, Y = 3 см
Z = 4 см
≤ 0.5 пикселя в плане
≤ 0.7 пикселя по высоте
Съемка DMC III 14 см:
4 + 4 маршрута, 136 изображений
продольное 80%, поперечное 64%
8 опорных точек -> SD X, Y = 3 см Z = 4cm
39 контрольных точек -> SD X, Y = 3 см
Z = 4 см
≤ 0.4 пикселя в плане
≤ 0.7 пикселя по высоте
1~823 - 838
2~853 - 868
3~877 - 892
4~907 - 922
5~931 - 948
7~985 - 1002
6~959 - 976
8~1013 - 1030

## Slide 8
Leica DMC III, изображение 3 см
АЭРОФОТОСЪЕМКА

## Slide 9
Цифровая модель поверхности дна
Стоимость производства одного пикселя ортофотоплана
Контент программа HxIP
Chart: Доход/пиксел
| 1997 | 1999 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016
Income/pixel | 0.01113 | 0.010873 | 0.010357 | 0.0044485 | 0.0044485 | 0.0014964 | 0.0014837 | 0.0012319 | 0.00078502 | 0.00065419

## Slide 10
Цифровая модель поверхности дна
Развитие программы HxIP в Европе
Контент программа HxIP
HxIP – 2014 г.
WAC, 29% выполнено
HxIP – 2015 г.
WAC, 32% выполнено
HxIP – 2016 г.
WAC, 56% выполнено
HxIP – 2017 г.
WAC, 84% выполнено
HxIP – 2018 г.

## Slide 11
Цифровая модель поверхности дна
Ортофото в ГИС и САПР в один клик, HxIP данные в поле в онлайн режиме
Контент программа HxIP

## Slide 12
Цифровая модель поверхности дна
Экспериментальный портал АО Роскартография
Аэросъемка республики Татарстан

## Slide 13
Цифровая модель поверхности дна
Экспериментальный портал АО Роскартография
Аэросъемка республики Татарстан

## Slide 14
Развитие аналитических сервисов
Рынок пространственных данных

## Slide 15
Стартапы на основе машинного обучения и искусственного интеллекта
Аналитические сервисы
Автоматическое картографирование – реже > изображения и LiDAR
Мониторинг – чаще > изображения и спектральные каналы
Космос
Аэро

## Slide 16
Автоматическая генерация объектов
Площади дорог
Дорожная разметка
Граница дорожного полотна
Контуры зданий
Растительность
Полосы движения
Парковки
Водные объекты
Ж/д пути
Полностью векторные модели– значительная экономия пространства.
Автоматическая векторизация по изображениям высокого разрешения
Преобразование растр - вектор

## Slide 17
Цифровая модель поверхности дна
Детектирование площади дорог
Обнаружение общей площади дороги
На среднем разрешении 10см
Площади дорог
Преобразование растр - вектор

## Slide 18
Цифровая модель поверхности дна
Разметка полос и дорожная разметка
Категории разметки
Автоматическое определение для разрешения 10 см
Маркировка полос (пунктирная и сплошная) выделена синим цветом
Дорожная разметка (например, стрелки, острова) выделена красным цветом
Дорожная разметка
Преобразование растр - вектор

## Slide 19
Цифровая модель поверхности дна
Моделирование полос движения
Преобразование растр - вектор

## Slide 20
Цифровая модель поверхности дна
Семантическая модель полосы движения
Преобразование растр - вектор

## Slide 21
ВОЗДУШНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

## Slide 22
Цифровая модель поверхности дна
  Производительность
    До 2 миллионов импульсов в секунду (МГц) - самая высокая скорость сбора данных среди линейных лазерных сканеров
  Для сложного рельефа
    Работа одновременно с 35 импульсами в воздухе (технология автоматического разрешения неоднозначности измерений, множественные зоны MPiA)
    Бесшовные данные при огромных перепадах высот. Возможность съемки самых сложных ландшафтов, от городского до горной местности
  Широкий спектр применений
    Диапазон высот съемки от 300 м до > 5 000 м
    Производительность 500 кв. км в час при 8 точках на м2, и СКО < 5 см
  Геометрическая точность
    Улучшенные характеристики лазерного сканера, периферийных устройств и интегрированного процесса пост обработки позволили достичь нового уровня геометрической точности, даже при съемке с больших высот
  Эллиптическая развертка с равномерным распределением точек
    Равномерное распределение точек по эллипсу сканирования обеспечивает одинаковую плотность точек в центре и на границах угла поля зрения
    Изменяемый угол поля зрения от 20 до 40 градусов позволяет достигать исключительно высоких плотностей точек, даже при съемке с больших высот
    Частота сканирования лазера 7,500 оборотов в минуту (250 линий в секунду) обеспечивает равномерное распределение точек в большом диапазоне высот и скоростей съемки
Уникальные характеристики
Leica TerrainMapper

## Slide 23
Цифровая модель поверхности дна
Равномерное распределение точек
Leica TerrainMapper

## Slide 24
Цифровая модель поверхности дна
Эллиптическая развертка
Leica TerrainMapper

## Slide 25
Цифровая модель поверхности дна
Эллиптическая развертка
Leica TerrainMapper

## Slide 26
Цифровая модель поверхности дна
Эллиптическая развертка
Leica TerrainMapper

## Slide 27
Цифровая модель поверхности дна
Эллиптическая развертка
Leica TerrainMapper

## Slide 28
Цифровая модель поверхности дна
Эллиптическая развертка
Leica TerrainMapper

## Slide 29
Цифровая модель поверхности дна
Эллиптическая развертка
Leica TerrainMapper

## Slide 30
Цифровая модель поверхности дна
Спасибо за внимание!