## Slide 1
Методы повышения надежности мостов
на основе анализа статистики отказов
Сизиков А.С., руководитель технического управления «IRD Engineering Srl», член целевой группы TG1.5 IABSE
Сессия № 1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ДОРОГ

## Slide 2
2
В 2018г. в Международной Ассоциации Мостового и Строительного Инжиниринга (IABSE) создана целевая группа TG1.5 “Performance-Based Design Founded on Lessons from Bridge Failures” для сбора, систематизации и анализа мировых данных о критических отказах мостов и разработки практических рекомендаций по совершенствованию проектных решений и долгосрочных мероприятий жизненного цикла с целью снижения рисков.
На данный момент TG1.5 включает 18 исследователей из 16 стран:
Миссия и состав целевой группы TG1.5 IABSE

## Slide 3
3
Обнаруживаемые из открытых источников данные систематизируются, преобразуются и заполняются в формате базы данных (БД) Excel, содержащей 33 поля, в том числе 10 обязательных для заполнения:
Всемирная база данных TG1.5 IABSE о критических отказах автодорожных и пешеходных МС с 1966г.
Текущая степень наполненности полей БД на июнь 2019г.
(обязательные поля выделены зеленым цветом)

## Slide 4
4
Период исследования TG1.5: 1966 - 2021 гг.
Более ранние критические отказы не включены потому, что их уроки уже практически полностью учтены в современных нормах. Предметом исследования являются автодорожные и пешеходные мосты, в силу учащения их критических отказов по сравнению с железнодорожными и сходства случайности эксплуатационных нагрузок.
Период и область исследования группы TG1.5 IABSE
Критическим отказом считается реализация 1-го предельного состояния, имеющая результатом обрушение моста или его части, либо 2-го предельного состояния, приводящая к невозможности эксплуатации

## Slide 5
5
Текущая статистика обрушений
травмированные
погибшие
кол-во обрушений

## Slide 6
6
Распределение критических отказов по 74 странам

## Slide 7
7
Распределение обрушений мостовых сооружений по видам опасностей

## Slide 8
8
Й.Шнайдер: «Может быть исследована только та часть риска, которая уже где-то проявилась и объективно известна»
Землетрясения
Оседание грунта
Строительные дефекты
Навал судов
Износ
Ползучесть и
релаксация
Строительные ошибки
Оползни
Пожар
Размывы

## Slide 9
9
Тенденция к усилению катастрофических последствий критических отказов при наличии транспортных потоков

## Slide 10
10
Большинство (63%) критических отказов МС обусловлены производственными ошибками человека
37%
40%
23%

## Slide 11
11
Тенденция роста обрушений МС в России, особенно заметная в период двух последних десятилетий
За период с 1999 по 2019 (20 лет):
160 зарегистрированных случаев обрушений
(8 случаев в год в среднем);
42 погибших (max 6, в среднем 2 в год);
123 раненых(max 35, в среднем 6 в год)

## Slide 12
12
Тенденция старения МС в России, и как следствие - учащение обрушений на стадии эксплуатации

## Slide 13
13
Типы обрушений разрезных балочных МС в РФ на дорогах общего пользования, в порядке степени частоты отказа:
разрушение оснований опор от местного размыва, карста и др. грунтовых явлений;
сброс и опрокидывание балок пешеходных МС от ударов негабаритного транспорта;
разрушение и опрокидывание тротуарных консолей;
разрушение плиты проезда или балочной клетки от воздействия осевой нагрузки;
разрушение (срез от воздействия поперечной силы) насадки опоры;
разрушения и провалы переходных плит;
разрушение тел опор от эксплуатационных нагрузок;
разрушение балок от воздействия изгибающего момента;
опрокидывание крайних балок автодорожных мостов при нарушении связей;
падение балок пролетных строений из-за сдвигов и кренов опор и опорных частей;
разрушение балок от воздействия поперечной силы

## Slide 14: Крым, 2015 Самара, 2012 Приморье, 2009
14
Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?

## Slide 15: Приморье, 2009
15
Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?
2011, Забайкалье,
р. Ингода, 4 раненых
2013, Воронежская обл.,
р. Ворона, 3 погибших
2016, Минусинск,
протока р. Енисей,
6 раненых
2018, Нефтеюганск, пр. Юганская Обь 2 погибших, 7 раненых

## Slide 16: Приморье, 2009
16
Сколько раз можно наступать на одни и те же грабли?
2008, Новгородская обл.,
р. Вельгийка
2007, Вологодская обл.,
р. Чагода

## Slide 17: Приморье, 2009
17
Методы повышения надежности мостовых сооружений на основе анализа данных статистики критических отказов
Выявление групп рисков по фактам критических отказов и осуществление экстренной углубленной проверки или замены сомнительных типов конструкций существующих МС.
Разработка системы переоценки существующих МС с использованием характерных произошедших критических отказов в качестве головных событий, построение деревьев отказов, ранжирование элементов МС по критичности рисков, определение приоритетности мероприятий (усиленный контроль, замена, ремонт или модернизация элементов) по управлению рисками мостового парка.
Организация системы обратных связей, когда за каждым произошедшим критическим отказом существующего МС следует оперативная разработка корректировок нормативной и методической документации и/или изменений соответствующих типов проектных решений.
Организация системы про-активных обратных связей, когда разработка корректировок нормативной и методической документации и/или изменений типов проектных решений производится в результате моделирования возможных в будущем критических отказов.

## Slide 18
18
1. Выявление групп рисков по фактам критических отказов и осуществление экстренной углубленной проверки или замены сомнительных типов конструкций существующих МС
Примеры:
После обрушения Серебряного моста через реку Огайо в США в 1967 году, которое унесло 46 жизней, один из двух аналогичных мостов был сразу же закрыт, а затем разобран в 1971 году. Второй аналог после тщательной проверки использовался вплоть до 1991 года;
После обрушения в 1992 году моста через реку Шелдт, ослабленного коррозией преднапряженных пучков, были выделены средства на углубленное исследование, а затем демонтаж нескольких мостов в Бельгии;
и еще множество подобных примеров

## Slide 19
19
Обрушение путепровода Конкорд в Лавале (Канада) в 2006 г. – 5 погибших.
Причина: недоучет поперечных сил в плите проезжей части.
Влияние на техническую политику:
Пересмотр правил проектирования CSA-S6-2006 Code
Пересмотр стандарта по бетону CSA-A23.1-2004
Включение обновленных методик расчета в состав образовательных программ и курсов повышения квалификации
Обновление рекомендаций по осмотру и содержанию мостов
Полный демонтаж 28 мостов и капитальный ремонт с усилением 25 мостов!

## Slide 20: Приморье, 2009
20
При обрушении виадука проектировки Риккардо Моранди в Генуе 14.08.2018 погибло 43 человека
Мост им. Генерала Рафаэля Урданеты, в Венесуэле, построенный по проекту Моранди в 1962 году: 5 пролетов по 235м, аналогичных обрушившемся в, при полной длине 8678м и высоте проезжей части над рельефом, достигающей 92м

## Slide 21
21
2. Переоценка МС с использованием статистики отказов и определением приоритетности мероприятий
Обрушение вблизи Краснодара в 2010г. Погибших и раненых нет
Обрушение в Канаде в 2006г. 5 погибших и 6 раненых
Российский случай 2010 года вызвал настороженность ответственных представителей дорожных служб к поведению железобетонных балок пролетов в диапазоне 12 – 33м, которым раньше уделялось значительно меньше внимания, чем внеклассным МС. Менеджмент рисков в отношении этих относительно небольших пролетных строений МС потребовал реализации методов повышения надежности по типу 2

## Slide 22
22
2. Переоценка МС с использованием статистики отказов и определением приоритетности мероприятий
Была использована матричная методика анализа рисков по критериям «вероятность – тяжесть последствий» (ГОСТ Р 51901.1-2002. Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем). Данные анализа статистики отказов МС, в сочетании с данными регулярной диагностики МС, были использованы для:
идентификации потенциальных опасностей;
формирования перечня нежелательных событий;
построения деревьев отказов и прогнозирования развития дефектов;
определения потенциальных рисков причинения вреда жизни и здоровью пользователей автомобильных дорог общего пользования.
 | Диапазоны степени риска эксплуатации элемента мостового сооружения |  |  | 
Уровень риска возникновения отказа элемента R = Рi * Оj | 16 ≥ R > 12 | 12 ≥ R ≥ 8 | 8 > R > 2 | 2 ≥ R ≥ 1
1
4
9
16
2
2
3
4
6
6
8
3
8
4
12
12

## Slide 23
Опасное уменьшение сечения пучков
Опасная потеря преднапряжения (ПН)
Коррозия пучков
Обрыв проволок
Коррозия анкеров
Падение усилий ПН
Нарушение гидроизоляции
Концентрация хлоридов
Активность коррозии
Усталость металла
Проектн. и строительн. брак
Удары транспортных средств
Нарушение гидроизоляции
Концентрация хлоридов
Активность коррозии
Провисание балок
Смятие бетона под анкерами
Проектн. и строительн. брак
Головное событие
1 стадия
2 стадия
3 стадия
4 стадия
Событие - следствие
Базовое событие
2. Переоценка МС с использованием статистики отказов и определением приоритетности мероприятий
Обрушение
23

## Slide 24
2. Переоценка МС с использованием статистики отказов и определением приоритетности мероприятий
В итоге типы балок были ранжированы по критичности рисков уменьшения сечения рабочей арматуры, что определило приоритетность проведения мероприятий по управлению рисками, в том числе неразрушающего приборного контроля. Количество идентифицированных для этой цели типов балок было сведено в 135 подгрупп по начальной критичности рисков, в основе определения которой лежали особенности конструктивных параметров, категория автодороги, дорожно-климатическая зона, возраст с момента ввода в эксплуатацию, наличие под пролетным строением автопроездов, железнодорожных путей или судоходства. Актуальность влияния перечисленных факторов риска уточнялась на основе статистики критических отказов МС
…………….
24

## Slide 25
3. Организация системы обратных связей по факту произошедших критических отказов МС
25

## Slide 26
Ж/б плита со съемной опалубкой
Ж/б плита в оставляемой опалубке
Покрытие
Гидроизоляция
ж/б плита
Хлориды
Пятно протечки
Покрытие
Гидроизоляция
ж/б плита
Хлориды
Нет пятна протечки, сигнализирующего о повреждении гидроизоляции,
до появления серьезных повреждений
4. Организация системы про-активных обратных связей в результате моделирования возможных критических отказов
«By the time you smell smoke, it’s too late…»
26

## Slide 27
Выводы
Созданная в рамках деятельности IABSE с целью разработки, на основе «уроков прошлого», практических рекомендаций по снижения рисков проектных решений МС, целевая группа TG1.5 собрала и систематизировала к настоящему времени данные по критическим отказам (обрушениям) 651 автодорожного и пешеходного МС, произошедшим в мире с 1966г.
Общее число погибших в результате обрушений автодорожных и пешеходных МС за период 1966 – 2018гг по 74 странам составило 3129 (максимум 246, в среднем 59 в год), а получивших травмы - 4464 (максимум 500, в среднем 84 в год) соответственно. Средний реализованный риск на одно обрушение по критериям безопасности жизни человека составляет 5 безвозвратных потерь и 7 раненых.
На сегодняшний день TG1.5 идентифицировано 28 групп опасностей, реализованных при зарегистрированных в БД обрушениях МС.
Мировой анализ критических отказов МС за период с 1966г. показывает, что их рост со временем обусловлен в основном старением и износом, усилением негативных воздействий природной и техногенной сред, недостаточностью мероприятий по надзору и обслуживанию, наличием скрытых и нераспознанных дефектов.
27

## Slide 28
Выводы
Выявлена тенденция к усилению последствий критических отказов МС, находящихся в эксплуатации, строящихся и ремонтирующихся при наличии на МС и под ними транспортных потоков. Среднее число жертв в этих случаях примерно в 3 раза превышает потери при обрушениях МС, строящихся с полным закрытием движения, либо выведенных из эксплуатации на момент обрушения.
Результаты обработки данных подтвердили закономерность преобладания причин отказов МС, вызванных профессиональными ошибками человека, на уровне 63% от общего числа случаев, зарегистрированных в базе данных.
Тенденции роста обрушений МС и их последствий для жизни и здоровья людей в России аналогичны мировой статистике, однако, усредненные риски при одном среднестатистическом обрушении в России пока значительно ниже общемировых показателей.
Установлено, что наиболее распространенным методом повышения надежности МС на основе анализа данных статистики критических отказов является выявление групп рисков по фактам обрушений с последующей углубленной проверкой или экстренной заменой существующих МС, составляющих группу риска.
28

## Slide 29
Выводы
Более эффективен метод, предусматривающий разработку системы переоценки существующих МС с использованием характерных уже произошедших критических отказов в качестве головных событий для построения деревьев отказов, с последующим анализом рисков, ранжированием элементов МС по критичности рисков и определением приоритетности мероприятий по управлению рисками.
Действенным методом, направленным на повышение надежности проектных решений с использованием «уроков прошлого», является организация системы обратных связей, когда за каждым произошедшим критическим отказом существующего МС следует оперативная разработка корректировок нормативной и методической документации и/или изменений соответствующих типов проектных решений.
Оптимальной для предупреждения обрушений МС является организация системы про-активных обратных связей, когда разработка корректировок нормативной и методической документации и/или изменений типов проектных решений производится в результате моделирования потенциально возможных в будущем критических отказов.
29

## Slide 30
Спасибо за внимание!
Сизиков А.С., руководитель технического управления «IRD Engineering Srl», член целевой группы TG1.5 IABSE bridgeconst@gmail.com
V Международный форум «Инновации в дорожном строительстве»
Сессия № 1
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВА ДОРОГ.