## Slide 1
RAP – стратегический ресурс Дорожной отрасли.
Практический опыт ГК «АБЗ-1».
Калинин Владимир Валентинович, Руководитель ГК «АБЗ-1»

## Slide 2
2
Инновационный тренд в мире –
ресурсосберегающая технология RAP
Дефицит нерудных материалов (фракционного щебня, гравия)
Постоянный рост цен на сырьевые ресурсы и их транспортировку
Увеличение объемов асфальтирования и необходимость утилизировать демонтированный асфальтобетон
Снижение расходов на ремонт дорог, в том числе для объектов КЖЦ
Снижение объемов строительного мусора
Экономия природных ресурсов
РАП – возвратный ресурс

## Slide 3
3
Обеспеченность запасами нерудных материалов по субъектам РФ, на примере Центрального ФО
По данным ФГБУ «Российский Федеральный геологический фонд»

## Slide 4
4
Технология RAP. Вторая жизнь асфальта
RAP - Reclaimed Аsphalt Pavement,
РАП - переработанный асфальтобетон (асфальтобетонный гранулят, асфальтобетонная крошка, срезка, фрезерат, асфальтогранулят др.)
Способы регенерации:
на АБЗ
на месте проведения работ
холодная технология
горячая технология

## Slide 5
5
ПНСТ 244-2017 «Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Технические условия»,
ПНСТ 245-2017 «Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон. Методика выбора битумного вяжущего при применении переработанного асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных смесях»,
ОДМ 218.2.034-2013 Методические рекомендации по приготовлению и применению асфальтобетонной смеси с использованием переработанного асфальтобетона.
ГОСТ Р 55052-2012 «Гранулят старого асфальтобетона. Технические условия».
Технология RAP. Нормативные документы в РФ
По заказу ФДА «Росавтодор» в настоящее время ведется разработка единого комплекса национальных стандартов

## Slide 6
6
Технология RAP. Получение AP(асфальтогранулята)
Демонтаж асфальтобетона
Метод фрезерования на заданную толщину
Разборка экскаватором или с помощью ударно-отбойного инструмента
Измельчение и классификация
RAP (асфальтогранулят)
от 2 до 5 фракций

## Slide 7
7
Технология RAP. Статистика EAPA за 2017г.
Цель ГК «АБЗ-1»: Внедрение технологии с учетом опыта ведущих стран без снижения качества

## Slide 8
8
Технология RAP. Подготовка RAP
Разделение на фракции RAP
2. Минимизация содержания влаги в RAP (хранение под навесами, раздельно по фракциям или в бункерах)
3. Анализ технических характеристик фракций RAP
4. Восстановление свойств вяжущего в RAP
5. Расчет оптимального количества ввода RAP в смеси с учетом качества и возможности АБЗ

## Slide 9
9
Опыт применения RAP в США
Начало использования RAP в 1970-х годах из-за нефтяного кризиса («арабского эмбарго»)
1970-1990гг. Постепенное внедрение (рекомендации, стандартизация, мониторинг объектов, использование до 15% RAP)
2006 г - После резкого увеличения затрат на сырьевые материалы стала очевидна тенденция к увеличению содержания RAP
Среднее содержание РАП в 2008 г –12 %, в 2017 г – среднее 21 % (при этом в различных типах смесей содержание может колебаться от 5 до 80%).
Акцент на «Зеленые» технологии
95,4% RAP используется в качестве заполнителя для горячих и теплых асфальтобетонных смесей по итогам 2017 года!

## Slide 10
10
Статистика использования RAP в Японии
Увеличение содержания RAP 2000г. – среднее значение 32,5 %
2013г. – среднее значение 47%
2017г. – среднее значение 49 %

## Slide 11
11
Опыт применения RAP в Германии
Более 10 заводов с возможностью использованию до 100% RAP
Увеличение содержания RAP:
2017 г – среднее значение 26%
(разброс от 5 до 100%)

## Slide 12
12
Июнь 2014:
Открытие нового производственного комплекса (два АБЗ «Benninghoven» производительностью 640 т/час)
Приобретение Дробильно-сортировочного оборудования под технологию
Оснащение специализированными опциями для ввода асфальтовой крошки
Оснащение лаборатории необходимым оборудованием
Начало масштабного изучения технологии
Опыт применения RAP в ГК «АБЗ-1»

## Slide 13
13
Опыт применения RAP в ГК «АБЗ-1»
Факторы успеха:
Использование мирового опыта и его адаптация с учетом производственных возможностей
Исследования в НИЦ. Наращивание компетенций.
Подготовка RAP: гранулирование и фракционированное просеивание в гомогенные гранулы асфальта (3 фракции)
Раздельное хранение в боксах (по породе щебня, по типу вяжущего, по качеству вяжущего, по возрасту крошки)
Применение добавок – восстановителей. Процент дозировки варьируется от 0,3% до 0,8%, на каждые 10% от RAP, добавляемого к смеси.
Ежедневное лабораторное сопровождение технологии (оценка однородности фракций РАП, расчет оптимального количества ввода, экспресс анализы соответствия НД)
Сохранение уровня эксплуатационных показателей асфальтобетона
Строительство опытных участков

## Slide 14
14
Применение RAP на АБЗ. Требования технологии
Анализ каждой партии RAP по критериям, определение максимального количества ввода

## Slide 15
15
5 Э - эффекты от внедрения технологии RAP
Экономический эффект для отрасли (Заказчика и Подрядчика)
Экономия природных ресурсов (каменные материалы, битум)
Экономия энергоресурсов (Сохранения энергии (энергии для извлечения, обработки и снижение затрат на транспортировку исходных материалов)
Эффект улучшения экологической обстановки (ликвидация старых свалок и предотвращение образовании новых, сокращения выбросов углекислого газа за счет снижения грузоперевозок и добычу природных ресурсов)
Экономия бюджетных средств

## Slide 16
16
Предложения по внедрению RAP
Актуально для объектов КЖЦ – РАП 100%
ЦЕЛЬ к 2030 году – максимальный возврат

## Slide 17
17
Экономический эффект
(мелкозернистая плотная тип Б)

## Slide 18
18
Благодарим за внимание
Группа Компаний “АБЗ-1” (Санкт-Петербург)
www.abz-1.ru
FACEBOOK.COM/ABZ1GROUP
INSTAGRAM.COM/ABZ1_GROUP